Dernière mise à jour : 26 avril 2005

Exercices chapitre 14

| Théorie | Transformateur | Autotransformateur |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Théorie

|  | Que mesure-t-on lors d'un essai en court-circuit d'un transformateur ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Les pertes cuivre (les pertes fer sont négligeables) | SP |
|  | Que mesure-t-on lors d'un essai à vide d'un transformateur ? |  |  |
| Réponse(s): Les pertes fers | SP |
|  | Au moyen de quel essai détermine-t-on les pertes cuivre ? |  |  |
| Réponse(s): essai en court-circuit | SP |
|  | Au moyen de quel essai détermine-t-on les pertes fers ? |  |  |
| Réponse(s): essai à vide | SP |
|  | Citer toutes les pertes d'un transformateur |  |  |
| Réponse(s): les pertes cuivre au primaire, les pertes fer, les pertes cuivre au secondaire | SP |
|  | A partir des informations ci-dessus, quelle doit être la tension au primaire pour un essai en court-circuit |  |  |
| Réponse(s): U1cc= 300 V | SP |
|  | Pour quelle condition un transformateur a-t-il le meilleur rendement |  |  |
| Réponse(s): Lorsque la puissance fournie est proche de sa puissance nominale | SP |
|  | Pour quelle condition un transformateur a-t-il le rendement le plus mauvais |  |  |
| Réponse(s): A vide et lorsqu'il est très peu chargé | SP |
|  | Pourquoi le circuit magnétique d'un transformateur est-il composé d'un empilement de tôles ? |  |  |
| Réponse(s): Pour limiter les courants de Foucault | SP |
|  | De quelle matière est formé le circuit magnétique d'un transformateur ? |  |  |
| Réponse(s): acier doux, ferrite pour les petits transformateurs | SP |
|  | De quel type est le circuit magnétique ci-contre ? |  |  |  |
| Réponse(s): type à colonne | SP |
|  | De quel type est le circuit magnétique ci-contre ? |  |  |  |
| Réponse(s): type cuirassé | SP |
|  | De quel type est le circuit magnétique ci-contre ? |  |  |  |
| Réponse(s): type torique | SP |
|  | De quel type sont les enroulements ci-contre ? |  |  |  |
| Réponse(s): enroulements concentriques | SP |
|  | De quel type sont les enroulements ci-contre ? |  |  |  |
| Réponse(s): enroulement en galets | SP |
|  | Dessiner la caractéristique η = f(I) |  |  |
| Réponse(s): |  | SP |
|  | Comment s'appelle le transformateur ci-contre ? Quel est son principal inconvénient ? |  |  |  |
| Réponse(s): autotransformateur, pas de séparation galvanique entre le réseau primaire et le secondaire | SP |
|  | Quelle est l'intensité nominale normalisée du secondaire d'un TI ? |  |  |
| Réponse(s): 5 A | SP |

Retour au haut de la page

## Transformateur

|  | Un transformateur triphasé de 150 kVA possède les caractéristiques suivantes: Primaire 8 kV entre phases, 3 bobines de 2500 spires couplées en triangle; Secondaire avec 3 bobines de 250 spires couplées en étoile. Calculer: La tension réseau au secondaire; Le courant de ligne (au primaire); Le courant d'enroulement au secondaire; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): a) 1385,6 V; b)10,83 A; c) 62,5 A | JP |
|  | Un transformateur 230V/24V de 1200 VA débite sa puissance maximum au secondaire dans un récepteur dont le facteur de puissance est 0,7. Les pertes magnétiques valent 50 W et sont considérées constantes. La résistance du bobinage primaire vaut 2 ( et celle du bobinage secondaire 0,15(. Calculer le rendement du transformateur pour ce cas de charge. |  |  |
| Réponse(s): P2=840 W; I2=50 A; I1=5,22 A; PCU1=54,5 W; PCU2=375 W; η= 0,636 | JP |
|  | On applique une tension sinusoïdale de fréquence f = 50 Hz, de valeur efficace U1= 380 V à l'enroulement primaire d'un transformateur comportant N1 = 340 spires primaires. L'induction B vaut 1,1 T dans le circuit magnétique. La valeur efficace de la tension à vide aux bornes du secondaire vaut U0 = 49,4 V. Calculer: La section du circuit magnétique Le rapport de transformation n. Le nombre de spires au secondaire. |  |  |
| Réponse(s): a)A=45,74 cm2; b) n=7,692; c) N2=44 spires | JP |
|  | Un transformateur triphasé de 175 kVA possède les caractéristiques suivantes : Primaire 10 kV entre phase, 3 bobines de 2500 spires couplées en triangle. Secondaire avec 3 bobines de 57 spires, couplées en étoile. Calculer : - La tension d’enroulement au primaire - La tension d’enroulement au secondaire - La tension réseau au secondaire (entre phases) - Les courants de ligne au primaire - Les courants de ligne au secondaire - Les courants d’enroulement au primaire - Les courants d’enroulement au secondaire |  |  |
| Réponse(s): U1= 10 kV; U2= 228 V; U12=395 V; I1= 10,1 A; I2=255,8 A; Iph1=5,83 A; Iph2=255,8 A | SP |
|  | Un transformateur de 230 V / 110 V de 400 VA débite sa puissance maximum au secondaire dans un récepteur dont le facteur de puissance vaut 0,7. Le primaire est constitué d’un fil de cuivre de 0. 38 mm2 de 65 mètres de longueur. Le secondaire est constitué d’un fil de cuivre de 0. 75 mm2 de 65 mètres de longueur. Les pertes magnétiques (constantes) sont de 12 W. Calculer le rendement. |  |  |
| Réponse(s): η = 0,872 = 87,2% | SP |
|  | Une bobine de 1000 spires est placée sur un circuit magnétique dont la section vaut 7.97 cm2. L’induction maximale dans le circuit est de 1,3 T. Calculer la tension d’alimentation (50 Hz) de cette bobine. |  |  |
| Réponse(s): U=230 V | SP |

Retour au haut de la page

## Autotransformateur

|  |  | U1= 230 V; Rcharge = 0,575 Ω N1 = 1000 spires; N2 = 100 spires Calculer le courant I3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): I1 =4 A; I3 =36 A | SP |
|  |  | U2= 1000 V; Rcharge = 200 Ω N1 = 200 spires; N2 = 1000 spires Calculer le courant I3 |  |  |
| Réponse(s): I3 = 20 A | SP |
|  | Un autotransformateur de 1,5 kVA est prévu pour les tensions suivantes : primaire 110V ; secondaires 230 V. Calculer pour la charge maximale possible : - Le courant secondaire - Le courant primaire - Le courant dans la partie commune d’enroulement |  |  |
| Réponse(s): I2= 6.52 A; I1= 13,6 A; I3=7,11 A | SP |

Retour au haut de la page