Dernière mise à jour : 5 mai 2006

# Exercices chapitre 5

| Energie calorifique fournie à un corps | Effet Joule | Effet calorifique du courant pour élever la température d'un corps | Densité du courant | Variation de la résistance avec la température |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Energie calorifique fournie à un corps

|  | Classer ces cinq matières dans l’ordre de celle qui demande le plus d’énergie pour chauffer un kilogramme de 20 à 60°C, à celle qui en demande le moins : Pétrole n° … Cuivre n° … Eau n° … Aluminium n° … Huile n° … |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : Pétrole n° 2; Cuivre n° 5; Eau n° 1; Aluminium n° 4; Huile n° 3 | JP |
|  | Quelle quantité d’énergie est nécessaire pour élever 2 litres d’eau d'une température de 25°C à une température de 80°C ? |  |  |
| Réponse(s) : Q2 = 460,57 kJ | SP |
|  | Lorsque l’on chauffe une certaine quantité de liquide, a) quelle est la quantité d’énergie la plus élevée : Energie fournie (ou consommée) Energie utile b) Où est la différence entre ces deux énergies ? |  |  |
| Réponse(s) : a) Energie fournie ; b) elle représente la somme des pertes du système calorifique | JP |
|  | Quel phénomène physique crée l’échauffement d’un corps de chauffe (résistance) ? |  |  |
| Réponse(s) : Le frottement des électrons en déplacement dans la matière | JP |
|  | Quelle quantité d’énergie est nécessaire pour élever 1,2 litres d’eau contenue dans une casserole en cuivre d’une masse de 0,7 kg d'une température de 20°C à une température de 95°C? |  |  |
| Réponse(s) : Qtot. = 397,5 kJ avec Qeau = 376,8 kJ; Qcass. = 20,7 kJ | SP |

Retour au haut de la page

## Effet Joule

|  | Une résistance de 17 ( est alimentée sous 230 V. Calculer l'énergie dissipée durant 2h 30 min. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : P=3,11 kW; Q=7,78 kWh ; 28 MJ | JP |
|  | Les fils qui transportent l’électricité chauffent. De quels paramètres va dépendre cet échauffement ? |  |  |
| Réponse(s) : La résistance du fil, le courant qui le traverse et, le temps durant lequel ce fil transporte ce courant. | JP |
|  | a) Si un conducteur chauffe trop, que peut-il se passer ? b) Ce phénomène est-il utilisé ? Si oui, où est-il utilisé ? |  |  |
| Réponse(s) : a) Il peut fondre si, la température dépasse la température de fusion du matériau. b) Dans les fusibles de protection et, dans la soudure électrique. | JP |

Retour au haut de la page

## Effet calorifique du courant pour élever la température d'un corps

|  | On dispose d’une plaque chauffante de 2 kW et d’une casserole pour élever 2 litres d’eau de 20°C à 80 °C. Le rendement est de 53%. Combien de minutes et secondes seront nécessaires pour chauffer cette eau ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : Q1=948 kJ; Q2=502 kJ; t = 474'' = 7' 54'' | SP |
|  | On chauffe de l’eau à l’aide d’une bouilloire de 2,2 kW. Sachant que le rendement du système est de 0,9 et que la durée pour élever cette eau de 20°C à 90°C est de 4 minutes et 11,6 secondes, quelle quantité d’eau se trouve dans le pot ? |  |  |
| Réponse(s) : m=1,7 kg (eau) donc 1,7 lt | SP |
|  | On élève la température de 1,2 litres d'eau de 20°C à 95°C en 5 minutes et 28 secondes. Cette eau est contenue dans une casserole en acier d'une masse de 0,5 kg. La plaque de cuisson a une puissance de 2 kW. Calculer toutes les énergies de ce système. Calculer le % que représente chacune de ces énergies par rapport à l’énergie fournie par le corps de chauffe de la plaque de cuisson. |  |  |
| Réponse(s) : Ecorps de chauffe = 656 kJ ; Eplaque = 261,9 kJ; Ecass.=17,3 kJ; Eeau=376,8 kJ Ecorps de chauffe = 100% ; Eplaque = 39,9%; Ecass. = 2,6%; Eeau= 57,4% | SP |
|  | Quelle est le coût d'un bain si la quantité d'eau nécessaire est de 200 litres, que la température de l'eau a été élevée de 20°C a 40°C et que le coût du kWh est de 20 centimes. |  |  |
| Réponse(s) : Coût = 0,93 Frs; Q2= 16,75 MJ=4,65 kWh | SP |
|  | On dispose d’une plaque chauffante de 1,5 KW pour élever la température de 3,5 litres d’huile minérale de 15 °C à 95 °C. Le rendement étant de 51%, combien de temps (hrs/min./sec) seront nécessaires pour chauffer cette huile ? |  |  |
| Réponse(s) : t= 9' 16,23'' | JP |
|  | Quel est l’énergie perdue pendant 24 heures dans une ligne en cuivre de 2,5 mm2 qui alimente un système de chauffage de 3450 W / 230 V situé à 70 m du tableau électrique ? Donner votre réponse en Wh Remarque : on mesure 230 V aux bornes du système de chauffage. |  |  |
| Réponse(s) : E=5292 Wh | SP |
|  | On élève la température d'un litre d'eau de 20°C à 80°C, à l'aide d'une plaque de cuisson et d'une casserole. On obtient un rendement de 0,6. Si l'on avait placé 0,5 litre d’eau dans la casserole au lieu de 1 litre, le rendement calculé aurait été : Plus élevé Identique Plus faible Pourquoi ? |  |  |
| Réponse(s) : Plus faible; l’énergie utile diminue en fonction de la masse d’eau à chauffer. Par contre, les pertes dues à la plaque de cuisson et la casserole restent identiques. | JP |

|  | Un chauffe-eau de 230 V a une capacité de 1000 litres et un rendement de 80 %. On souhaite qu'il soit capable d'élever la température de l’eau de 20°C à 75°C en 5 heures et 50 minutes. Calculer : La puissance du corps de chauffe La résistance du corps de chauffe La section des fils d'alimentation Afin de contrôler la température de l’eau, on place une résistance à l’intérieur de la cuve. La valeur de cette résistance est de 150 ohms à 20°C. Elle est constituée d'un fil d'invar de 0,25 mm2. Calculer : La valeur de la résistance lorsque l’eau sera arrivée à la température finale. La longueur de fil d'invar nécessaire pour concevoir la résistance |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : P =13,7 kW; Rchauffage=3,86 Ω; A=10 mm2; Rsonde=169,5 Ω; L=50m | SP |
|  | Une personne souhaite prendre un bain à 40°C, mais malheureusement l'eau "chaude" n'est plus qu'à 15 °C. On observe que le compteur met 46 secondes pour effectuer un tour complet. La constante de ce compteur est de 60 tours/ kWh. A cet instant le chauffe-eau n'est pas sous tension. Une télé relais le met sous tension chaque nuit de 22 heures à 6 heures. Néanmoins il existe la possibilité de le mettre sous tension manuellement. A 20h00 on commute l'interrupteur qui commande ce chauffe-eau sur "chauffage direct". On observe à nouveau le compteur d'énergie et on relève qu'il effectue 2 tours en 19 secondes. Le chauffe-eau a une capacité de 300 litres. A quelle heure cette personne peut-elle prendre son bain ? |  |  |
| Réponse(s) : P1 =à 1,3 kW ; P2=5,3kW ;Pchauffe-eau=5 kW ;Qeau =31,4 MJ ; t=6280’’=1h44’40’’ 21h 44 minutes 40 secondes | SP |
|  | Une casserole en aluminium d'une masse de 400 grammes est remplie de 2 litres d'eau. Le tout est à 20°C. A l'aide d'un thermoplongeur de 1200 W / 230 V on chauffe l'eau et la casserole. Quel est le temps nécessaire pour que la température de l'eau et de la casserole atteigne 85°C ? Déterminer le rendement du système. |  |  |
| Réponse(s) : t = 7' 53,2''; η = 95,9 % | SP |

Retour au haut de la page

## Densité de courant

|  | Calculer la densité de courant dans une ligne de 35 m de longueur réalisée en fil d’aluminium de 5 mm de diamètre et parcourue par un courant de 15 A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : J=0,76 A/mm2 | SP |
|  | Un récepteur de 50 ( est alimenté par une rallonge électrique de 200 mètres. Cette rallonge est branchée dans une prise de 230 V / 50 Hz. Calculez la densité de courant si la rallonge est constituée de fils de cuivre d'une section de 1,5 mm2. Tenir compte de la chute de tension en ligne ! |  |  |
| Réponse(s) : Rligne=4,67 Ω ; I=4,21 A ; J=2,8 A/mm2 | SP |

Retour au haut de la page

## Variation de la résistance avec la température

|  | Un fil de cuivre a une résistance de 123 ( à 80°C. Quelle sera la résistance à 280° |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : R280°C=202,4 Ω | SP |
|  | Une lampe de 60 W / 230 V est composée d’un fil de Tungstène. A 20°C sa résistance est de 65,7 Ω, déterminer sa température en fonctionnement. |  |  |
| Réponse(s) : θfonct.= 2504°C (∆θ=2484°C) | SP |
|  | A température ambiante ( 20°C ) , on mesure à l’ohmmètre la résistance d’un radiateur de 2kW / 230 V. La mesure donne 26,26 Ω. En fonctionnement la température du corps de chauffe s’élève à 200°C. Calculer la valeur du coefficient de température et définir le type de matière |  |  |
| Réponse(s) : α=0,00004; constantan | SP |
|  | De quelle matière est constitué le filament d'une ampoule de 100 W / 230 V si la température en fonctionnement du filament est de 2500°C et que la résistance de l'ampoule à 20° est de 39,5 ( ? |  |  |
| Réponse(s) : Tungstène | SP |
|  | Quelle serait la valeur d’une résistance de 100 ohms à 20°C si on la chauffait à 95°C ? Cette résistance est constituée d’un fil de tungstène. |  |  |
| Réponse(s) : R2 = 137,5 ( | SP |
|  | La valeur d’une résistance varie en fonction de la température. De quels paramètres va dépendre cette variation ? |  |  |
| Réponse(s) : La valeur de la résistance à la température de base, le coefficient de température du matériau constituant la résistance et, la différence de température. | SP |

|  | La résistance des éléments ci-dessous va varier en fonction de la température mais, dans quel sens : Matières Variation de la température Variation de la résistance Tungstène Diminue Constantan Augmente Charbon Diminue Chrome Nickel Augmente Cuivre Diminue |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : Matières Variation de la température Variation de la résistance Tungstène Diminue Diminue Constantan Augmente Augmente Charbon Diminue Augmente Chrome Nickel Augmente Augmente Cuivre Diminue Diminue | JP |
|  | Un fil d'aluminium a une résistance de 250 ( à 250°C. Quelle sera sa résistance à 100°C ? |  |  |
| Réponse(s) : R20°C=130,2 Ω ; R100°C=172 Ω | SP |
|  | Un matériau a une résistance de 115 Ω à 70°C. A 120°C ce même matériau a une résistance de 130 Ω. Quelle est la matière constituant ce matériau ? |  |  |
| Réponse(s) : α = 0,003 1/°C c'est donc du laiton | SP |
|  | De quelle matière est constitué le filament d'une ampoule de 100 W / 230 V si la température en fonctionnement du filament est de 1654°C et que la résistance de l'ampoule à 20° est de 1038 ( ? |  |  |
| Réponse(s) : R1=529 Ω; R2=529 Ω; α = -0,0003 c'est donc du charbon | SP |

Retour au haut de la page